智能灌装泵（液晶）操作说明

- 该灌装泵是一款灌装精度高，使用范围广的智能型精密灌装泵。既可作为精密灌装，又可作为“流量显示”，连续运行的精密蠕动使用。是当今时代功能强，技术含量高的多功能智能精密灌装泵，使用该键“”或“”，速度分辨率为0．1转／分(运行状态下)“▲”为加速键，“”键为减速键，长按“▲”或“”健不松手。速度为10转连续加速或10转连续减速，一按一放为l转加速或1转减速。

- 灌装模式有：手控／外控，自动／半自动可选。

- 通常情况下，该产品在出厂时，生产厂家已经为用户标定了流量参数，用户只要按自己的生产要求设置所需参数即可，只有当用户使用不同规格管径的管子，或产品比重不同时，才应该重新标定流量参数。

- 在作为“流量显示”连续运行时，具有“流量显示”，“转速显示”，“时间显示”，“累计总量”显示等功能。

操作步骤

- 流量标定

- 待机状态下，按“测试”键，蠕动泵自动运行1分钟，光标闪动。

- 将检测的流量输入“实测流量”。按“”或“”键可左右移动光标，按“▲”或“”键标定流量参数。

- 标定完“实测流量”后，按“确认”键保存当前参数，再按“返回”键返回(为提高灌装精度，应分别检测三次，将三次的平均值输入)

二、装量设置

1、按“设置”键，再按“▲”或“”键，使光标停留在“装量”上

2、按“确认”键，光标闪动，按“”或“”键移动光标，按“▲”或

“”键设置所需灌装量，按“确认”键保存该参数。

三、运行时间设置

l、按“”键移动光标，使光标停留在“运行”上

2、按“确认”键，光标闪动，按“”或“”键移动光标

3、按“▲”或“”键，设置该运行时间，按“确认”键保存该参数。

四、间隔时间设置

l、设置“间隔”时间的方法步骤和设置“运行”时间的方法和步骤相同。

2、如果使用脚踏开关、光电开关控制时，间隔时间设置为零

五、转速设置

当灌装量，运行时间，间隔时间设置完后，运行转速就自动生成无须再设置。

六、吸角设置

该“回吸”角最大范围为99.9°，设置方法与上面所设项目相同，一般可

不用设置。

七、用作连续运行设置

将“运行”时间，“间隔”时间，“回吸”全都设置为零，转速作任意设置(设

置在这台泵的型号范围内)就可作为“流量显示”连续运行的精密蠕动泵使

用了。

八、蠕动泵断开电源累计量归零